Схема сборки торгового стеллажа

Сборка торгового стеллажа начинается с соединения опоры плоской с балкой. (Опора вставляется в перфорацию балки и подбивается до жесткого соединения деревянным молотком). Таким образом собираются две опорные балки. Снизу вверх на балки крепятся панели задние , формируется задняя стенка.

Под низ балки укладывается пятка и с помощью винтовых опор стеллаж выравнивается по горизонтали и вертикали.

От задней стенки на опору плоскую укладываются полки

1)Если нижняя базовая полка 500мм :        задняя 100 с изгибом, потом задняя 200 с изгибом ,  потом передняя 200п .

2)Если нижняя базовая полка 400мм :        задняя 200 с изгибом , потом передняя 200п

На нужной высоте устанавливаются кронштейны длиной 300 (400, 500) мм , на них укладываются полки 100 с изгибом, 200 с изгибом, и  200п.( для формирования полки 300мм – 100 с изгибом,  и 200п), для формирования полки 400 мм – 200 с изгибом и 200п, ) для формирования полки 500 мм – 100 с изгибом,  , 200 с изгибом  и 200п.

Низ основания закрывается плинтусом.

В аналогичной последовательности собираются угловые и островные стеллажи.

Посмотреть ВИДЕО по сборке  на www.alto58.ru/category/4/